## Slide 1: Svar…………….

## Slide 2
SVAR Materialekendskab & Sundhedsrisiko
1. Hvilke typer af asbest kan vi finde i bygninger m.m.
  Kan man kende dem fra hinanden i byggematerialer?
Hvid brun og blå
NEJ

## Slide 3
2. Asbest er brugt i mange materialer pga. sine egenskaber, som er?
Slidstærke
Fleksible (de knækker ikke)
Modstandsdygtige over for kemiske- og biologiske påvirkninger
Modstandsdygtige over for temperaturer. De tåler temperaturer over 900 0C og smelter først ved 1150 – 1550 0C

## Slide 4
3. I hvilken periode blev der anvendt særligt meget asbest i Danmark?
Dansk produktion af asbest startede 1927 og stoppede i 1986 lagervarer blev brugt til 1990/92

## Slide 5
4. Hvorledes afgør man om et materiale indeholder asbest?
Vil man være sikker så er der kun laboratoriet til at afgøre det

## Slide 6
5. Nævn mindst 5 meget anvendte byggematerialer, som indeholder asbest.
Elkabler
tagpap
pakninger
sprøjteisolering
vinyl
loftplader

## Slide 7
6. Hvilke asbestholdige materialer er overordnet de farligste at håndtere?
Asbestholdige overflader som ved bearbejdning afgive meget støv
Fks: tagplader, skifereternit, tekniskisolering og sprøjteisolering

## Slide 8
7. Hvilke egenskaber ved asbestfibrene, er det, der gør dem så farlige?
Størrelsen, spidse med modhager

## Slide 9
8. På hvilken måde kan asbest skade vores helbred?
Optages i luftvejene og kan ikke fjernes

## Slide 10
9. Hvad kan især gøre risikoen for at få en asbestbetinget helbredslidelse større?
Rygning

## Slide 11
10. Hvor lang kan latenstiden (fra man bliver påvirket af asbest til sygdommen bryder ud) være for asbestsygdomme?
Fra 10 år til 70 år

## Slide 12
SVAR Åndedrætsværn
Nævn de 2 hovedtyper af åndedrætsværn:
Friskluftforsynet åndedrætsværn
Filtrende åndedrætsværn

## Slide 13
2. Hvilke filtertyper kan anvendes til asbestarbejde?
Kun P3-filter til asbestarbejde

## Slide 14
3 og 4. Gør kort rede for væsentlige forskelle på & begrænsninger ved
Filtrerende turboåndedrætsværn
Friskluftforsynet åndedrætsværn
Max 4 timer ved sanering og nedrivning og kun hvor der er ilt nok
Max 4 timer ved sanering og nedrivning da det er luft der kommer udefra
kan man bruge det i brønde, tanke og siloer

## Slide 15
5. Hvad betyder nominel beskyttelsesfaktoren?
de nominelle værdier der er målt i laboratoriet

## Slide 16
6. Hvor længe må man arbejde med åndedrætsværn uden nogen form for luftforsyning?
Max 3 timer på en arbejdsdag

## Slide 17
7. Hvilke krav stilles der til trykluft til friskluftforsynet åndedrætsværn?
Der er monteret et kul- og partikelfilter til rensning af kompressorluft.
Fra filterstationen, tilkobles en trykluftslange egnet til åndemiddel. Tilkoblingerne på denne slange har andre koblinger end dem man anvender til trykluftsværktøj – som ikke må anvendes til friskluftværnemidler.

## Slide 18
8. Hvorfor kontrolleres at åndedrætsværnet også kan anvendes uden luftforsyning?
Man skal kunne komme rundt ved til flere slanger, igennem døre og andre forhindringer
Samt i tilfælde at strømsvigt

## Slide 19
9. Hvorfor anvender man sikkerhed overtryk i maskerne?
For at holde støv væk fra at komme ind i masken

## Slide 20
10. Hvilket åndedrætsværn ville du vælge ved fjernelse af asbestholdig rørisolering i fyrrum?
Afhængig af arbejdsmængden ville jeg vælge turbo eller friskluft

## Slide 21
SVAR Arbejdsområdet
Hvorledes og hvortil bortskaffes asbestholdigt affald?
Støvsugning, indpakning i 2 lag plast, transport i bigbags til godkendt deponi

## Slide 22
2. Hvornår anser man rengøringen for at være acceptabel?
Ved luftmåling? Hvis det er et krav fra bygherren
Ved geltest?
Efter en eller to gange rengøring udføres kvalitetskontrol fx med geltape

## Slide 23
3. Beskriv detaljeret slutrengøringen:
Hvornår? Når alt asbest arbejde er afsluttet
Hvordan?
1. rengøring Støvsugning, afvask med vand og sulfo, gentages efter 24 timer.
2. rengøring på samme måde
Man kan herefter udtage prøver for at kunne dokumentere at rummet er renset for asbestfibre.
Rengøringen og prøvetagningen foretages med samme værnemidler som under asbestsaneringen.

## Slide 24
4. Hvilken type af støvsuger anvendes ved asbestarbejde?
Støvsuger og luftrenser skal være godkendte til asbestarbejde og være med HEPA-13 filter

## Slide 25
5. Hvordan vil du hindre at asbeststøv breder sig fra et baderum hvor der skal fjernes to fliser oplimet med asbestholdig fliseklæb?
Telefonboks eller kuvøse løsning kunne måske bruges

## Slide 26
SVAR Asbestbekendtgørelsen
Gælder asbestbekendtgørelsen også for private?
Ja bekendtgørelsen gælder for alle

## Slide 27
2. Hvilke typer asbestarbejde skal anmeldes, og hvad skal ikke anmeldes?
Alle typer asbestarbejde skal anmeldes.
Andet arbejde skal ikke anmeldes

## Slide 28
3. Til hvem skal der anmeldelse indgives?
AT

## Slide 29
4. Hvilke pligter har arbejdsgiveren mht. personlige værnemidler (masker, dragter mv.)?
Arbejdsgiveren skal stille egnet personlige værnemidler til rådighed

## Slide 30
5. Hvilke pligter har den ansatte?
Daglig kontrol, rengøring, eftersyn og videre give oplysninger ang. Skadet udstyr

## Slide 31
6. Hvem må ikke arbejde med asbest?
Under 18 med mindre det er i forbindelse med en uddannelsesaftale

## Slide 32
7. Hvilke arbejdsmetoder er direkte forbudt?
Højtryks rensning af tage, kasse modellen fratages dispensation d. 1 Juli 2026

## Slide 33
8. Hvilke krav er der til særligt arbejdstøj? (Giv gerne egne kommentarer)
Det skal være egnet

## Slide 34
9. Hvordan er uddannelseskravene i forbindelse med asbestarbejde for en arbejdsgiver?
  Ved nedrivning 4 dages kursus
  Ved fjernelse af få fx få tagplader 2 dages kursus

## Slide 35
10. Hvilke typer asbestarbejde må private udfører?
Fx rengøring for asbeststøv, fjernelse af asbestforurenet materiale, asbestoprydning og prøvetagning.

## Slide 36
11. Hvori består bygherrens forpligtelser?
at der udføres forundersøgelser for asbest.
at der udarbejdes PSS for asbestarbejdet, fordi det er særligt farligt arbejde. PSS skal fx altid indeholde byggepladstegning og tidsplan. For store bygge- og anlægspladser indgår PSS for asbestarbejdet i den generelle PSS.
PSS udarbejdes under projekteringen og skal færdiggøres, inden byggeproces og renovering går i gang.
Hvis arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen ikke er den samme som i byggefasen, skal det sikres, at der sker en forsvarlig overlevering af viden, vurderinger m.v. fra arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen til arbejdsmiljøkoordinator i byggefasen.
at der udarbejdes journal for reparation og vedligehold af den færdige bygning, så arbejde kan udføres, uden at der er risiko for udsættelse for asbest.
at projekteringen koordineres, så udførelsen kan ske, uden at der er risiko for udsættelse for asbest.
at koordinere for sikkerhed og sundhed i forhold til udførelsen

## Slide 37
12. Hvad skal foreligge, før arbejdet påbegyndes?
forundersøgelser for asbest og andre farlige stoffer

## Slide 38
13. Har en ansat krav på en lægeundersøgelse når der skal udføres asbestarbejde som ikke kræver autorisation?
Denne pligt gælder ikke over for ansatte, der udfører asbestarbejde med lavt støvniveau.
Pligten gælder heller ikke over for ansatte, der udfører andet arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv, eller ansatte, der uforvarende udsættes for asbeststøv uden selv at udføre et asbestarbejde, fx ved kort ophold eller besøg på en byggeplads med asbestarbejde.

## Slide 39
14. Beskriv kort reglerne for helbredsundersøgelser
Ifølge asbestbekendtgørelsen skal ansatte have adgang til en helbredsundersøgelse, inden de påbegynder et asbestarbejde og om nødvendigt med regelmæssige mellemrum herefter og mindst én gang hvert 3. år

## Slide 40
15. Beskriv reglerne for registrering i protokol af asbestudsatte medarbejdere.
En arbejdsgiver skal registrere oplysninger om enhver ansat, der udfører asbestarbejde, herunder indlejet arbejdskraft. Ansatte, som ved udførelse af andet arbejde end asbestarbejde formodes reelt at være blevet udsat for asbeststøv, skal også registreres i asbestprotokoller.
Arbejdsgiverens registreringspligt gælder i forhold til aktuelt ansatte og ikke tidligere ansatte.